## Slide 1: Využití větrné energetiky
Ing. Vladimír Skalník
14. 11. 2024 ENERGETICKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE

## Slide 2
Legislativní balíček Fit for 55 – Směrnice RED III (2023):
navýšení na úroveň 42,5 % využití OZE na hrubé konečné spotřebě energie do roku 2030 (EU)
stanovení maximální doby pro schválení nových zařízení OZE pro výrobu elektřiny na 12 měsíců v oblastech prioritních a na 24 měsíců v ostatních oblastech
Vnitrostátní plán ČR (NKEP): příspěvek ČR na úrovni 30 % využití OZE na konečné spotřebě energie do roku 2030
Návrh aktualizace SEK pro ČR: cílové koridory pro podíl PEZ na celkové spotřebě z aktuální úrovně cca 13 % na úroveň 21 % v roce 2030 a dále na úroveň 24 až 27 % v roce 2040, respektive 36 až 44 % v roce 2050.
Klimatické cíle ve vazbě na OZE

## Slide 3
Předpoklad do roku 2030: nárůst instalovaného výkonu FVE z dnešních cca 2 GW na 10 GW a nárůstu instalovaného výkonu VTE z dnešních cca 350 MW na 1,5 GW (návrh aktualizace SEK)
Klimatické cíle ve vazbě na OZE
Zdroj: MPO ČR, EUROSTAT

## Slide 4
Větrná mapa ČR pro výšku 10 m nad povrchem
Zdroj: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

## Slide 5
Větrná mapa ČR pro výšku 100 m nad povrchem
Zdroj: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Ústecký kraj
Krušné hory
České středohoří
Karlovarský kraj
Krušné hory
Doupovské hory
Slavkovský les

## Slide 6
Lokality v ČR s VTE – porovnání s větrnou mapou
Zdroj: Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Zdroj: Česká společnost pro větrnou energii

## Slide 7
Větrný potenciál
Zdroj: ČHMI
Výkon VTE
Příležitosti pro umístění v Krušných horách
Řídká osídlenost
Vyšší průměrná rychlost vzduchu - pro horské polohy pro průměrnou rychlost 7,2 m/s je uváděn potenciál výkonu v rozmezí 11,3 až 12,2 MW/km2
Betzova konstanta
(výkonový součinitel-účinnost rotoru)
Limity pro umístění v Krušných horách
Ochrana krajiny a přírody
Ochranná pásma
Akceptace obyvateli
Možnost vyvedení výkonu do sítě
Dostupnost z hlediska možné výstavby

## Slide 8
Větrný potenciál
Celková účinnost výroby elektřiny z větru
Účinnost rotoru Cp η ≈ 0,5
Účinnost převodovky η ≈ 0,97
Účinnost generátoru η ≈ 0,95
Účinnost ostatních zařízení η ≈ 0,95
Celková účinnost η ≈ 0,43
Roční výroba elektřin z VTE
Koeficient ročního využití k ≈ 0,1 – 0,25 (větrné lokality)
Příklad výroby elektřiny pro průměrnou rychlost větru v ose rotoru 6 m/s
Průměr rotoru D (m) | 30 | 70 | 115 | 150
Výkon (kW) | 46 | 249 | 673 | 1 145
Výroba (MWh/r) | 64 | 424 | 1 279 | 2 290
Trend směrem k vyšším VTE:
příznivější větrné podmínky ve větších výškách
nižší jednotkové náklady na výstavbu elektrárny

## Slide 9
Větrný potenciál
Zdroj: vlastní
Porovnání VTE s FVE
VTE má výrazně lepší (vhodnější) roční výrobní profil
VTE má vyšší výtěžnost z instalovaného výkonu (přibližně 2-2,5x)
Proti FVE má nižší hustotu výkonu na jednotku zabrané plochy (přibližně 5x)
Chart: 
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec
VTE | 0.10457 | 0.097975 | 0.099866 | 0.083381 | 0.076954 | 0.058264 | 0.055366 | 0.050371 | 0.06303 | 0.095157 | 0.095807 | 0.11926
FVE | 0.020679 | 0.044575 | 0.082383 | 0.094163 | 0.13784 | 0.13586 | 0.13661 | 0.11072 | 0.11729 | 0.071738 | 0.031253 | 0.016896
Celkem | 0.12525 | 0.14255 | 0.18225 | 0.17754 | 0.2148 | 0.19412 | 0.19197 | 0.16109 | 0.18032 | 0.16689 | 0.12706 | 0.13616
Uvedený potenciál výroby přestavuje podíl VTE na čisté konečné spotřebě v číslech roku 2023:
pro ČR (57,8 TWh) až 3 %,
pro Ústecký kraj (5,8 TWh) až 31%!
Poznámka: vnitrozemské Rakousko pokrývá VTE přibližně 13 % celkové roční spotřeby elektřiny.
Potenciál pro využití VTE v ČR na cca 10 000 km2, realizovatelný na cca 3 000 km2.
Pro Ústecký kraj je scénář realizovatelnosti větrné energie stanoven v rozmezí 314 - 692 MW výkonu s roční výrobou 764 -1 855 GWh.
Zdroj: David Hanslian, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i., Praha, 2020

## Slide 10
Závěr
Ochrana krajiny a přírody nebo obnovitelné zdroje energie (OZE)
Dva veřejné zájmy – který je větší?
Pokud chceme mít zelenou energetiku, bez OZE to nejspíš nepůjde.
OZE není jen environmentálně šetrná výroba energie, ale rovněž skladování, akumulace energie.
Ochrana krajiny a přírody a čistá energie musí jít ruku v ruce, což znamená, že je potřeba vést racionální a emocí oproštěné diskuse.

## Slide 11
Děkuji za pozornost.
www.ecuk.cz
skalnik@ecuk.cz
facebook.com/ecuk
Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, 400 01